## Slide 1: Aplicação de Volumes Finitos a Modelo de Vaso de Adsorção
Camila S. C. C. Vasconcellos
(cvasconcellos@peq.coppe.ufrj.br)
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2017
COQ-862 - Métodos Numéricos para Sistemas Distribuídos

## Slide 2: Desidratação de Gás Natural (PPP offshore)
Campbell, J.M., Gas Conditioning and Processing, Volume 2: The Equipment Modules, 9th Edition, 2nd Printing, Editors Hubbard, R. and Snow–McGregor, K., Campbell Petroleum Series, Norman, Oklahoma, 2014.
Notes: O etanol então inicia o processo com 6,7% de umidade e sai com apenas 0,4%. O processo se inverte constantemente, sendo que cada ciclo, dependendo do grau GL do etanol na entrada e da capacidade de adsorção do zeólito, pode durar de 5 a 8 minutos.
No entanto, recentemente, por volta dos anos 2000, mais uma vez, por razões econômicas e redução de gastos com energia levaram ao surgimento de uma nova tecnologia, denominada destilação extrativa via MEG (Mono-etileno glicol), que retém a água na fase líquida e libera o etanol na fase vapor, mas que, apesar do relativo sucesso inicial, foi rejeitada pela concorrência no uso de vapor nobre de alta pressão, por problemas de corrosão de equipamentos e, principalmente, pela formação de produtos cancerígenos que, ao saírem do escapamento dos veículos, atingem a atmosfera e posteriormente os recursos hídricos, impedindo que este etanol produzido entre em países europeus, EUA e Japão.

## Slide 3: Hipóteses Simplificadoras

## Slide 4
 | Somente dois componentes no gás: água e etanol. Considera-se que o etanol não é adsorvido pelas peneiras moleculares.
 | Gás ideal
 | Velocidade constante
 | Sistema adiabático
 | A resistência à transferência de massa segue um modelo linear (LDF)
 | Isoterma de Langmuir
 | Somente dois componentes no gás: água e etanol. Considera-se que o etanol não é adsorvido pelas peneiras moleculares.
 | Gás ideal
 | Velocidade constante
 | Sistema adiabático
 | A resistência à transferência de massa segue um modelo linear (LDF)
 | Isoterma de Langmuir

## Slide 5: Volumes Finitos

## Slide 6: Volumes Discretos de Mesmo Tamanho
...
L

## Slide 7: Conservação de Massa da Fase Fluida

## Slide 8: Modelo
 | Concentração molar de água
 | Condição de contorno em
 | Condição de contorno em
 | Concentração molar de água

## Slide 9: Concentração em um volume interno P
 | Aproximação de primeira ordem para os termos advectivo e dispersivo.
 | Aproximação de primeira ordem para os termos advectivo e dispersivo.

## Slide 10: Concentração no primeiro volume
 | Condição de contorno em z = 0
 | Aproximação de primeira ordem para o termo advectivo
 | Aproximação de primeira ordem para o termo dispersivo
 | Condição de contorno em z = 0
 | Aproximação de primeira ordem para o termo advectivo
 | Aproximação de primeira ordem para o termo dispersivo

## Slide 11: Concentração no último volume
 | Condição de contorno em z = L
 | Aproximação de primeira ordem pra trás nos termos advectivos
 | Aproximação de primeira ordem centrais nos termos dispersivos
 | Condição de contorno em z = L
 | Aproximação de primeira ordem pra trás nos termos advectivos
 | Aproximação de primeira ordem centrais nos termos dispersivos

## Slide 12: Conservação de Massa no Sólido

## Slide 14: Conservação da Massa Global

## Slide 15
 | Condição de contorno em .
 | Equação em termos de fluxo
 | Aproximação de primeira ordem para os termos advectivos
 | Equação em termos de fluxo
 | Aproximação de primeira ordem para os termos advectivos

## Slide 16: Conservação de Energia

## Slide 17: Conservação de Energia

## Slide 18: Temperatura em um volume interno (P = 2:N-1)
 | Assumindo que a densidade varia pouco com o tempo e com z.
 | Aproximação de primeira ordem para os termos advectivo e dispersivo.
 | Assumindo que a densidade varia pouco com o tempo e com z.
 | Aproximação de primeira ordem para os termos advectivo e dispersivo.

## Slide 19: Temperatura no primeiro volume (P = 1)
 | Assumindo que a densidade varia pouco com o tempo e com z.
 | P = 1
 | Assumindo que a densidade varia pouco com o tempo e com z.
 | P = 1

## Slide 20: Temperatura no primeiro volume (P = 1)
 | Assumindo que a densidade varia pouco com o tempo e com z.
 | P = 1
 | Assumindo que a densidade varia pouco com o tempo e com z.
 | P = 1

## Slide 21: Temperatura no último volume (P = N)
 | P = N
 | P = N

## Slide 22: Simulação

## Slide 23: Desidratação de Etanol
M. Simo, C. J. Brown, and V. Hlavacek, “Simulation of pressure swing adsorption in fuel ethanol production process,” Comput. Chem. Eng., vol. 32, no. 7, pp. 1635–1649, 2008.
X 100
Notes: O etanol então inicia o processo com 6,7% de umidade e sai com apenas 0,4%. O processo se inverte constantemente, sendo que cada ciclo, dependendo do grau GL do etanol na entrada e da capacidade de adsorção do zeólito, pode durar de 5 a 8 minutos.
No entanto, recentemente, por volta dos anos 2000, mais uma vez, por razões econômicas e redução de gastos com energia levaram ao surgimento de uma nova tecnologia, denominada destilação extrativa via MEG (Mono-etileno glicol), que retém a água na fase líquida e libera o etanol na fase vapor, mas que, apesar do relativo sucesso inicial, foi rejeitada pela concorrência no uso de vapor nobre de alta pressão, por problemas de corrosão de equipamentos e, principalmente, pela formação de produtos cancerígenos que, ao saírem do escapamento dos veículos, atingem a atmosfera e posteriormente os recursos hídricos, impedindo que este etanol produzido entre em países europeus, EUA e Japão.

## Slide 24: Concentração de Água no Gás
0 < t < 20
N = 200
Notes: O etanol então inicia o processo com 6,7% de umidade e sai com apenas 0,4%. O processo se inverte constantemente, sendo que cada ciclo, dependendo do grau GL do etanol na entrada e da capacidade de adsorção do zeólito, pode durar de 5 a 8 minutos.
No entanto, recentemente, por volta dos anos 2000, mais uma vez, por razões econômicas e redução de gastos com energia levaram ao surgimento de uma nova tecnologia, denominada destilação extrativa via MEG (Mono-etileno glicol), que retém a água na fase líquida e libera o etanol na fase vapor, mas que, apesar do relativo sucesso inicial, foi rejeitada pela concorrência no uso de vapor nobre de alta pressão, por problemas de corrosão de equipamentos e, principalmente, pela formação de produtos cancerígenos que, ao saírem do escapamento dos veículos, atingem a atmosfera e posteriormente os recursos hídricos, impedindo que este etanol produzido entre em países europeus, EUA e Japão.

## Slide 25: Concentração de Água no Gás
|
Notes: O etanol então inicia o processo com 6,7% de umidade e sai com apenas 0,4%. O processo se inverte constantemente, sendo que cada ciclo, dependendo do grau GL do etanol na entrada e da capacidade de adsorção do zeólito, pode durar de 5 a 8 minutos.
No entanto, recentemente, por volta dos anos 2000, mais uma vez, por razões econômicas e redução de gastos com energia levaram ao surgimento de uma nova tecnologia, denominada destilação extrativa via MEG (Mono-etileno glicol), que retém a água na fase líquida e libera o etanol na fase vapor, mas que, apesar do relativo sucesso inicial, foi rejeitada pela concorrência no uso de vapor nobre de alta pressão, por problemas de corrosão de equipamentos e, principalmente, pela formação de produtos cancerígenos que, ao saírem do escapamento dos veículos, atingem a atmosfera e posteriormente os recursos hídricos, impedindo que este etanol produzido entre em países europeus, EUA e Japão.

## Slide 26: Água adsorvida por kg de material adsorvente
mol / kg
Notes: O etanol então inicia o processo com 6,7% de umidade e sai com apenas 0,4%. O processo se inverte constantemente, sendo que cada ciclo, dependendo do grau GL do etanol na entrada e da capacidade de adsorção do zeólito, pode durar de 5 a 8 minutos.
No entanto, recentemente, por volta dos anos 2000, mais uma vez, por razões econômicas e redução de gastos com energia levaram ao surgimento de uma nova tecnologia, denominada destilação extrativa via MEG (Mono-etileno glicol), que retém a água na fase líquida e libera o etanol na fase vapor, mas que, apesar do relativo sucesso inicial, foi rejeitada pela concorrência no uso de vapor nobre de alta pressão, por problemas de corrosão de equipamentos e, principalmente, pela formação de produtos cancerígenos que, ao saírem do escapamento dos veículos, atingem a atmosfera e posteriormente os recursos hídricos, impedindo que este etanol produzido entre em países europeus, EUA e Japão.

## Slide 27: Curva de Ruptura
Notes: O etanol então inicia o processo com 6,7% de umidade e sai com apenas 0,4%. O processo se inverte constantemente, sendo que cada ciclo, dependendo do grau GL do etanol na entrada e da capacidade de adsorção do zeólito, pode durar de 5 a 8 minutos.
No entanto, recentemente, por volta dos anos 2000, mais uma vez, por razões econômicas e redução de gastos com energia levaram ao surgimento de uma nova tecnologia, denominada destilação extrativa via MEG (Mono-etileno glicol), que retém a água na fase líquida e libera o etanol na fase vapor, mas que, apesar do relativo sucesso inicial, foi rejeitada pela concorrência no uso de vapor nobre de alta pressão, por problemas de corrosão de equipamentos e, principalmente, pela formação de produtos cancerígenos que, ao saírem do escapamento dos veículos, atingem a atmosfera e posteriormente os recursos hídricos, impedindo que este etanol produzido entre em países europeus, EUA e Japão.

## Slide 28: Variação de Temperatura
Notes: O etanol então inicia o processo com 6,7% de umidade e sai com apenas 0,4%. O processo se inverte constantemente, sendo que cada ciclo, dependendo do grau GL do etanol na entrada e da capacidade de adsorção do zeólito, pode durar de 5 a 8 minutos.
No entanto, recentemente, por volta dos anos 2000, mais uma vez, por razões econômicas e redução de gastos com energia levaram ao surgimento de uma nova tecnologia, denominada destilação extrativa via MEG (Mono-etileno glicol), que retém a água na fase líquida e libera o etanol na fase vapor, mas que, apesar do relativo sucesso inicial, foi rejeitada pela concorrência no uso de vapor nobre de alta pressão, por problemas de corrosão de equipamentos e, principalmente, pela formação de produtos cancerígenos que, ao saírem do escapamento dos veículos, atingem a atmosfera e posteriormente os recursos hídricos, impedindo que este etanol produzido entre em países europeus, EUA e Japão.

## Slide 29: Obrigada
Notes: O etanol então inicia o processo com 6,7% de umidade e sai com apenas 0,4%. O processo se inverte constantemente, sendo que cada ciclo, dependendo do grau GL do etanol na entrada e da capacidade de adsorção do zeólito, pode durar de 5 a 8 minutos.
No entanto, recentemente, por volta dos anos 2000, mais uma vez, por razões econômicas e redução de gastos com energia levaram ao surgimento de uma nova tecnologia, denominada destilação extrativa via MEG (Mono-etileno glicol), que retém a água na fase líquida e libera o etanol na fase vapor, mas que, apesar do relativo sucesso inicial, foi rejeitada pela concorrência no uso de vapor nobre de alta pressão, por problemas de corrosão de equipamentos e, principalmente, pela formação de produtos cancerígenos que, ao saírem do escapamento dos veículos, atingem a atmosfera e posteriormente os recursos hídricos, impedindo que este etanol produzido entre em países europeus, EUA e Japão.