DECOMPOSIÇÃO EM VALORES SINGULARES (SVD)

A decomposição em valores singulares é um método muito útil para a análise de sistemas multivariáveis. Em termos da operação de um processo o método SVD facilita a sua avaliação em função da:

- possibilidade de se conseguir os objetivos operacionais desejados;

- determinação dos locais mais apropriados para aumentar a sensibilidade das medidas;

- determinação das variáveis que mais vão influenciar na operação; etc.

O método utiliza a decomposição em valores singulares da matriz de ganhos estáticos do processo:

Os valores singulares de uma matriz K são dados pela seguinte relação:

(ou	)

onde ((A) representa o valor característico de A.

A SVD é usada em álgebra linear para minimizar erros computacionais em operações com matrizes de grande porte.

O interesse da SVD para a área de sistemas multivariáveis é fácil de se justificar. Qualquer estratégia de operação busca, basicamente, determinar a inversa da matriz de funções de transferência:

Exigindo

resulta

No estado estacionário

Os valores singulares medem a inversibilidade da matriz; o menor valor singular é uma medida da distância que a matriz está de se transformar em singular; e a razão entre o maior e o menor valor singular mede a dificuldade de invertê-la.

Os componentes da SVD da matriz K, de dimensão n(m, são:

U: matriz unitária  ou ortonormal, n(n; suas colunas são os vetores singulares à esquerda da matriz K; são os vetores característicos da matriz .

V: matriz unitária , m(m; suas colunas são os vetores singulares à direita da matriz K; são os vetores característicos da matriz .

(: matriz n(m com a seguinte estrutura:

para n < m

para n = m

para n > m

onde

com		     e	.

Define-se o número de condicionamento como:

que mede o “condicionamento” da matriz. Quanto maior esse número pior será o condicionamento da matriz em questão, em termos computacionais. Para a operação de um processo associado a essa matriz, o CN mede a dificuldade para se conseguir boa operabilidade do sistema multivariável.

É possível visualizar o significado dos valores singulares da matriz de ganhos estáticos no caso de um sistema 2(2.

Podemos expressar o vínculo estático da seguinte forma:

Observa-se que Kij, o ganho estático observado, é uma combinação dos valores singulares (1 e (2, determinada pelos elementos de U e V:

Uma outra forma de se representar o vínculo estático é:

Neste caso observa-se que a saída "yi", no estado estacionário, está formada pela soma de termos contendo um valor singular "(k". As colunas de U indicam como o valor singular se distribui nas diferentes saídas. As colunas de V indicam o efeito das entradas sobre cada valor singular. De um modo geral:

É importante ter presente que os valores singulares são ordenados de maior a menor.

Sejam as variáveis de entrada normalizadas tal que

Para

1)

2)

(

3)

(

Os resultados de (2) e (3) são conseqüência da ortonormalidade dos vetores de U e V.

A entrada com a direção  sai na direção de  multiplicada por (1.

Exemplo

Os dados deste sistema no estado estacionário são:

F1 = 10 gpm

F2 = 20 gpm

Th = 100 oF

Tc = 65 oF

Para calcular a matriz de ganhos estáticos

são estabelecidos os balanços globais de massa e energia no estado estacionário.

Fm = F1 + F2

F1 Th + F2 Tc = Fm Tm

Então

Seguindo o mesmo procedimento chega-se a

CN=1,7

Interpretação física dos elementos na decomposição em valores singulares

K: é matriz de ganhos estáticos do processo

Os elementos desta matriz refletem a sensibilidade da variável de saída a uma variação na variável de entrada. Os ganhos estáticos dependem das unidades utilizadas.

U: é uma matriz cujas colunas, , são os vetores singulares à esquerda da matriz K.

: indica a direção em que as variáveis de saída mudam mais, frente a variações nas variáveis de entrada.

: indicam, nessa ordem, direções cada vez menos sensíveis.

V: é uma matriz cujas colunas, , são os vetores singulares à direita da matriz K.

: indica a combinação de variáveis de entrada cuja variação afeta as saídas de forma mais significativa.

(: é uma matriz diagonal cujos elementos, os valores singulares, fornecem os ganhos estáticos do sistema "desacoplado" (em termos de variáveis estruturadas).

: é o número de condicionamento; mede o grau de dificuldade para se operar o sistema multivariável; CN grande indica que há direções de variação muito altas e muito baixas; dependendo da qualidade da instrumentação utilizada deverá se abrir mão de certos objetivos; há menos graus de liberdade para resolver problemas operacionais; não podem ser satisfeitos simultaneamente todos os objetivos almejados.

Exemplo

Se no exemplo anterior forem mudadas as condições de estado estacionário:

F1 = 100 gpm

F2 = 150 gpm

Th = 100 oF

Tc = 65 oF

resulta

Os valores singulares são (1 = 1,414 e (2 = 0,0990, gerando um número de condicionamento:

CN = 14,28

O sistema responde 14 vezes mais na direção mais forte. Apesar de haver dois graus de liberdade, um deles é pouco útil.

Apêndice (Notas do Nivelamento)

Transformação linear: Sejam U e V espaços vetoriais sobre (. Uma aplicação F: U ( V é chamada transformação linear de U em V se, e somente se,

(a) F(u1 + u2) = F(u1) + F(u2), ( u1, u2 ( U, e

(b) F(( u) = ( F(u), (( ( ( e ( u ( U.

No caso em que U = V, uma transformação linear F: U ( U é chamada também de operador linear.

Exemplo: Para verificar se a aplicação F: (3 ( (2 definida por F(x, y, z) = (x, 2x ( z), ( (x, y, z) ( (3, é uma transformação linear, sejam u1 = (x1, y1, z1) e u2 = (x2, y2, z2) em (3 e:

(a) F(u1 + u2) = F(x1 + x2, y1 + y2, z1 + z2) = (x1 + x2, 2x1 + 2 x2 ( z1 ( z2) = (x1, 2x1 ( z1) + (x2, 2x2 ( z2) = F(u1) + F (u2)

(b) F(( u1) = F(( x1, ( y1, ( z1) = (( x1, 2( x1 ( ( z1) = ( (x1, 2x1 ( z1) = ( F(u1), (( ( (.

logo, a aplicação é uma transformação linear.

Verifica-se prontamente que a multiplicação de uma matriz A ( (m(n por um vetor x ( (n é uma transformação linear, pois A( (x1 + x2) = A( x1 + A( x2  e  A( ( x = ( A( x.

Núcleo ou espaço nulo: Sejam U e V espaços vetoriais sobre ( e F: U ( V uma transformação linear. Indica-se por Ker(F) ou null(F) e denomina-se núcleo ou espaço nulo de F o seguinte subconjunto de U:

Ker(F) = null(F) = {u ( U  | F(u) = 0} ( U

Exemplo: Seja F: (2 ( (3 a transformação linear dada por F(x, y) = (0, x + y, 0), ( (x, y) ( (2, o núcleo de F é obtido fazendo F(x, y) = (0, 0, 0) = (0, x + y, 0). Logo, x = (y e Ker(F) = {(x, (x) | x ( (}, como ilustra a figura abaixo:

Figura 1: Núcleo de uma transformação linear

O espaço nulo de uma matriz A ( (m(n é o subespaço Ker(A) = null(A) = {x ( (n  | A(x = 0} ( (n, ou seja, é o conjunto de todas as soluções do sistema homogêneo A(x = 0. No caso de uma matriz regular (inversível), Ker(A) = {0}.

Imagem ou espaço gerado: Sejam U e V espaços vetoriais sobre ( e F: U ( V uma transformação linear. Indica-se por Im(F) ou range(F) e denomina-se imagem ou espaço gerado de F o seguinte subconjunto de V:

Im(F) = range(F) = {F(u)  |  u ( U} ( V

A imagem ou espaço gerado por uma matriz A ( (m(n é o subespaço Im(A) ( (m gerado pela transformação linear F(x) = A(x, isto é,

Im(A) = range(A) = {A(x  |  x ( (n} ( (m

Da mesma forma, a imagem ou espaço gerado pela transposta de uma matriz A ( (m(n é o subespaço Im(AT) ( (n gerado pela transformação linear F(y) = AT(y, isto é,

Im(AT) = range(AT) = {AT(y  |  y ( (m} ( (n

Um resultado importante é sobre a dimensão destes subespaços. Sejam U e V espaços vetoriais de dimensão finita sobre (. Dada uma transformação linear F: U ( V, então

dim U = dim Ker(F) + dim Im(F)

Conjunto gerador: para um conjunto de vetores S = {v1, v2, ..., vr} o subespaço:

span(S) = (1v1 + (2v2 +  + (rvr

gerado por todas as combinações lineares dos vetores de S é chamado espaço gerado por S, denominado conjunto gerador.

Com o uso deste conceito, pode-se dizer que range(A) é o espaço gerado pelos vetores coluna de A e range(AT) é o espaço gerado pelos vetores linha de A.

Posto ou rank: o posto ou rank de uma matriz A ( (m(n é o número máximo de linhas ou colunas linearmente independentes. Observe que dim Im(A) = rank(A) e, portanto, se Ker(A) = {0}, então rank(A) = n, pois dim (n = n = dim Ker(A) + dim Im(A). Da mesma forma, se Ker(AT) = {0}, então rank(A) = m.

Matriz simétrica: A = AT

Matriz hermitiana (ou auto-adjunta): A = AH, ou seja, matriz complexa igual a sua transposta conjugada ().

Exemplo de matriz hermitiana:

Matriz ortogonal (Q): Q-1 = QT

Matriz unitária (U): U-1 = UH

As matrizes hermitiana e unitária em ℂ (campo complexo) estão, respectivamente, para as matrizes simétrica e ortogonal em (. Por isso, as descrições a seguir serão limitadas ao campo dos números reais, podendo ser estendidas para ℂ substituindo as matrizes ortogonais por matrizes unitárias e as matrizes simétricas por matrizes hermitianas.

Dada uma matriz A ( (m(n e lembrando dos conceitos básicos que o range(A) é o espaço gerado pelos vetores coluna de A e range(AT) é o espaço gerado pelos vetores linha de A, a decomposição SVD é capaz de obter simultaneamente as bases ortonormais destes subespaços.

Qualquer matriz A ( (m(n pode ser decomposta na forma:

A = U ( ( ( VT

onde U ( (m(m é uma matriz ortogonal cujas colunas são os vetores característicos de A ( AT, V ( (n(n é uma matriz ortogonal cujas colunas são os vetores característicos de AT ( A, ( ( (m(n é uma matriz diagonal contento a raiz quadrada dos valores característicos de A ( AT (que são equivalentes aos valores característicos de AT ( A), arranjados em ordem decrescente. Os vetores característicos de A ( AT e AT ( A estão arranjados nas colunas de U e V, respectivamente, na ordem de seus valores característicos na matriz (. Os elementos, (i, da diagonal de ( são denominados de valores singulares de A, sendo todos não-negativos. Além disso, o número de valores singulares positivos é igual ao rank(A). Os vetores coluna de U são denominados de vetores singulares à esquerda de A e os vetores coluna de V são denominados de vetores singulares à direita de A, e as relações entre estes vetores são:

A ( vi = (i ui   e   AT ( ui = (i vi

A decomposição SVD revela várias propriedades intrínsecas da matriz A e é numericamente estável para os cálculos. Algumas propriedades são listadas abaixo para uma matriz com r valores singulares positivos:

1) rank(A) = r

2) null(A) = span(vr+1, vr+2, ..., vn)

3) range(A) = span(u1, u2, ..., ur)

4) range(AT) = span(v1, v2, ..., vr)

5)

6)  (norma de Frobenius)

7)

A matriz:

A† = V ( († ( UT = (AT ( A)-1 ( AT

é chamada de pseudo-inversa de A, onde os elementos da diagonal de († consistem no recíproco dos valores singulares positivos de (, na mesma ordem. A pseudo-inversa tem a propriedade A† ( A = A ( A† = I.

A solução do problema de valores singulares para o sistema linear, y = A(x, corresponde resolver o seguinte problema de otimização:

sujeito a = 1

onde  = yT(y. Usando o conceito dos multiplicadores de Lagrange, o problema acima pode ser reescrito como:

cuja primeira condição de otimalidade é  e = 1, ou seja, a solução é equivalente ao problema de valor característico , cujos x ótimos locais correspondem aos vetores característicos de AT ( A ou os vetores singulares de A (também chamados de componentes principais de variação, pois indicam as direções de máxima variação de y em função das variações em x com mesma energia, isto é, = 1) e os respectivos multiplicadores de Lagrange são os valores característicos de AT ( A ou o quadrado dos valores singulares de A. A matriz Hessiana em relação a x deste problema de otimização,, é negativa semi-definida (máximo) para o maior valor singular e positiva semi-definida (mínimo) para o menor valor singular, sendo indefinida para os demais valores intermediários.

Observe que para uma matriz de rank(A) = r, A = U ( ( ( VT = e, portanto, y = A(x = U ( ( ( VT ( x = , indicando que a projeção do vetor x na direção do vetor vi (ou seja, ) é amplificada por (i na direção ui do vetor y, sendo i = 1 a direção de maior amplificação e i = r a direção de menor amplificação. Dependendo do valor de (i, uma pequena mudança em x pode causar uma grande mudança em y, mas isto vai depender do ângulo entre os vetores x e vi.

Exemplo: usando a função demonstrativa eigshow(A) do MATLAB, que apresenta de forma gráfica um vetor unitário x e sua transformação linear A(x para uma matriz de dimensão 2 ( 2 e valores de x, com ||x|| = 1, é possível pela movimentação do mouse sobre a figura localizar as direções características da matriz. As Figuras 2a, 2b e 2c ilustram esta movimentação para a matriz

onde os valores característicos, (, e os vetores característicos, x, resultantes das soluções não-triviais do sistema de equações lineares

A(x = ( x

(1 = 5/4     e     x1 = [3/5   4/5]T	     ;	(2 = (1/2    e    x2 = [  ]T

são visualizados quando os dois vetores (x e A(x) estão na mesma direção (Figuras 2b e 2c). Mostrando que o operador A, na direção de x, corresponde a uma redução ou ampliação por um fator (. Quando os sentidos dos dois vetores são opostos tem-se um valor característico negativo.

Pode-se observar que os dois vetores característicos não são os eixos maior e menor da elipse formada pelas transformações lineares. Seriam para o caso particular de matrizes simétricas. Matrizes 2 ( 2 com um par de valores característicos complexo não possuem vetores característicos reais.

Movendo dois vetores unitários, x e y, perpendiculares e suas correspondentes transformações lineares, A(x e A(y, pode-se visualizar os valores e vetores singulares, resultantes das soluções não-triviais dos sistemas de equações lineares

AT(A(v = (2 v	A(AT(u = (2 u

(1 = 1,2792,     x = v1 = [0,7678   0,6407]T     e     A(x = (1 u1 = [0,6725   1,0881]T

(2 = 0,4886,     y = v2 = [(0,6407   0,7678]T     e     A(y = (2 u2 = [0,4156   (0,2569]T

onde ( são os valores singulares, v e u são os vetores singulares à direita e à esquerda, respectivamente. Eles surgem no momento em que as transformações são perpendiculares entre si, conforme mostra a Figura 2d. Observa-se que isto acontece quando os vetores das transformações são os eixos maior e menor da elipse, mostrando, por exemplo, as direções de máxima e mínima amplificação de sinais, respectivamente. Para o caso particular de uma matriz quadrada, simétrica e positiva definida, as decomposições em valores característicos e em valores singulares são equivalentes.

Figura 2: Direções características (b, c) e singulares (d) de uma matriz.

Para determinar se o sistema linear, y = A(x, está bem escalonado deve-se verificar o condicionamento da matriz A, que na norma 2 é dado por:

onde  é o maior valor singular de A e  é o menor valor singular não-nulo de A.

A melhor maneira de escalonar um sistema é atacando a origem do problema, ou seja, um apropriado adimensionamento das variáveis dependentes e das equações do problema. Uma maneira de determinar quais as variáveis devem ser re-escalonadas é através do cálculo do condicionamento mínimo, isto é, determinar as matrizes que pré- e pós-multiplicadas pela matriz A resultam em um ( mínimo ((*), isto é:

Considerando L e R matrizes diagonais, tem-se como resultado do problema de otimização acima quais as saídas e entradas que devem ser re-escalonadas, respectivamente, pois:

ye = L ( y		e		xe = R-1 ( x

No MATLAB, o condicionamento de uma matriz A pode ser obtido através da função cond(A), e as matrizes de escalonamento podem ser calculadas pela função:

[ub, D] = mu (H, ones (2*n, 2), ‘C’)

onde n é a ordem da matriz A, H = , ,

L = diag(D(n+1:2*n))  e  R = inv(diag(D(1:n))). Para verificar se os cálculos estão corretos, basta calcular o cond(L*A*R), que deve ser igual a (*(A).

# Text boxes

x

y

z

y

x

(2

(3

x = (y

Ker(F)

(0, 0, 0)