Exercício 2 de Controle Avançado de Processos

(Individual)

1.	Polimerização de Acetato de Vinila via Radicais Livres

1.1	Estudar o processo de produção de PVA em um reator CSTR da referência:

J. DeCicco, "Simulation of a Industrial Polyvinyl Acetate CSTR and Semi-Batch Reactor utilizing MATLAB and SIMULINK: Version 1.0", Illinois Institute of Technology, 1998. (arquivo: vinylmanual.ps)

Dada as condições de operação na tabela abaixo,

| pontos de operação | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tempo de residência (min) | 72 | 20 | 74,5 | 45,96 |
| temperatura da alimentação (°C) | 50 | 30 | 30 | 30 |
| concentração de iniciador na alimentação (mol / l) | 0,2 | 0,0572 | 0,0572 | 0,025 |
| temperatura da camisa (°C) | 47 | 45 | 45 | 45 |

executar as seguintes tarefas:

  - Obter o(s) estado(s) estacionário(s) das condições 1 e 2;

  - Obter o(s) modelo(s) linearizado(s) das condições 1 e 2, identificando todas as variáveis envolvidas;

  - comparar as respostas dos modelos linear e não linear para degraus positivos e negativos, em relação ao estado estacionário, nas variáveis de operação das condições 1 e 2;

  - verificar a estabilidade dos pontos de operação 1 a 4;

  - para cada ponto de operação das condições 1 e 2, determinar as condições iniciais que resultam em dinâmicas mais rápidas e mais lentas. Demonstrar o resultado graficamente;

  - descrever as trajetórias dinâmicas para condições iniciais arbitrárias correspondentes aos pontos de operação 3 e 4;

  - para a condição 1, obter a função de transferência do tempo de residência para a conversão e da temperatura da alimentação para a conversão, nos formatos polinomial, ganho-constante de tempo e polo-zero. Comentar os resultados.

NOTA:	- fazer uso do arquivo vinylrea.zip

- utilizar as funções TRIM, FSOLVE, LINMOD, STEP, INITIAL, EIG, SS, TF e ZPK.