## Slide 1: INTRODUÇÃO AO AMBIENTE GAMS
Ambiente para modelagem e otimização

## Slide 2: SUMÁRIO
1) INTRODUÇÃO
2) ESTRUTURA DO MODELO EM GAMS
3) ELEMENTOS DA LINGUAGEM DE MODELAGEM GAMS
4) SOLVERS
5) ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1: Linear Programming (LP)
EXEMPLO 2: Nonlinear Programming (NLP)
EXEMPLO 3: Mixed Integer Nonlinear Programming (MINLP)
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]

## Slide 3: INTRODUÇÃO
O que é o GAMS?
Ambiente para modelagem e solução de problemas de otimização
Acrônimo: General Algebraic Modeling System
Consiste de 3 componentes:
  Linguagem Algébrica: permite a modelagem de sistemas complexos
  Compilador: traduz as informações para o formato aceito pelo solver
  Solvers: pacotes comerciais que resolvem o problema e disponibilizam os resultados
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Notes: Vantagem: a pessoa não precisa se preocupar em montar o sistema em um formato específico para cada solver comercial.

## Slide 4: INTRODUÇÃO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Fluxo de Informações no ambiente GAMS (Grossmann, 1991):

## Slide 5: INTRODUÇÃO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Histórico:
. 1950-60’s: desenvolvimento de algoritmos para solução de problemas de otimização de grande escala
. 1970’s: poucas aplicações dos algoritmos devido ao alto esforço de modelagem
  Dificuldades: preparação dos dados, transformação para o formato do solver, geração de relatórios e depuração dos códigos
. 1980’s: surgimento de sistemas de modelagem algébrica (linguagem de alto nível, unificação do formato do modelo e fácil depuração)

## Slide 6: INTRODUÇÃO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Para que é utilizado?
  Problemas de otimização de grande escala
Vantagens:
  Facilidade na modelagem de problemas complexos (representação algébrica)
  Solvers comerciais robustos e consolidados
  Grande comunidade usuária (facilidade na obtenção de informações)
  IDE (edição, desenvolvimento, debugging e solução)
Desvantagens:
  Solvers de código fechado
  Resolução de sistemas dinâmicos e distribuídos

## Slide 7: INTRODUÇÃO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Sistemas de Modelagem Algébrica
Características:
  Modelam o problema como um sistema de equações algébricas, as quais são tratadas como restrições (ou função objetivo) do problema de otimização
  Analisam automaticamente a estrutura do modelo e o classificam de acordo com o tipo de otimização
Sistemas Mais Utilizados para Otimização:
  GAMS
  AMPL
  MPL
  AIMMS

## Slide 8: INTRODUÇÃO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Sistemas de Modelagem Algébrica
  Edgar, Himmelblau e Lasdon (2001):

## Slide 9: ESTRUTURA DO MODELO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Principais Seções do modelo GAMS:
  Especificação dos conjuntos e parâmetros
  Declaração das variáveis e equações
  Definição das equações
  Especificação dos limites, valores iniciais, opções especiais
  Espec. do modelo e chamada do solver
Estruturas!

## Slide 10: ESTRUTURA DO MODELO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Estruturas:
Conjuntos (Sets)
Dados (constantes e parâmetros)
Variáveis
Equações
Modelos
Solvers

## Slide 11: ESTRUTURA DO MODELO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Sets (Conjuntos)
  Possibilitam a indexação de variáveis
  Úteis para representar sistemas complexos
  Índices equivalem ao número de linhas ou colunas de matrizes ou vetores do problema.
Exemplo: conjunto [i1,i2,i3,i4,i5]

## Slide 12: ESTRUTURA DO MODELO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Data (3 tipos de dados):
ou
    Escalares: número fixo (sem índices):
    Parâmetros: vetor de números fixos:
    Tabelas: matriz de números fixos:

## Slide 13: ESTRUTURA DO MODELO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Variables
  Declaração de variáveis: nome, domínio e descrição
  Características importantes: limites inferior e superior, chute inicial (Elementos da Ling.)
  Ex:

## Slide 14: ESTRUTURA DO MODELO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Equations
  Restrições e Função Objetivo
  Declaração:
  Definição:
Nome da
Equação
Símbolo
“..”
Operador
relacional
* Equações utilizam operadores e funções próprias do GAMS,
os quais serão apresentados na seção de Elementos da Linguagem

## Slide 15: ESTRUTURA DO MODELO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Model
  Agrupam as equações a serem resolvidas
  Útil para relaxação do problema:
    Resolve um problema simplificado ou com menos restrições e utiliza a sua solução como ponto inicial para o problema rigoroso
  Exemplo:

## Slide 16: ESTRUTURA DO MODELO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Solve
  Especificar 3 elementos:
    Modelo (conjunto de equações) a ser resolvido
    Variável a ser minimizada ou maximizada
    Tipo de problema (ex: LP, NLP, etc.)
  Exemplo:
  Selecionando o solver:

## Slide 17: ESTRUTURA DO MODELO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Recapitulando:
Divisão do Modelo:
  Conjuntos e parâmetros
  Declaração das variáveis e equações
  Definição das equações
  Limites, valores iniciais e opções especiais
  Especificação do modelo e chamada do solver

## Slide 18: ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Características Gerais da Linguagem:
  Semelhança com fortran.
  Sempre declarar um elemento antes de referenciá-lo.
  Toda sentença deve terminar com um ponto e vírgula.
  Compilador não diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
  Comentários: iniciar a linha com “*”
    Comentários múltiplos: “$ontext” e “$offtext”

## Slide 19: ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Funções Pré-definidas:
  sum(): somatório de elementos
  prod(): produtório de elementos
  smin() e smax(): valor mínimo e máximo dentro de um conjunto

## Slide 20: ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Funções Pré-definidas:
  ord(): índice do elemento no conjunto
  card(): número de elementos no conjunto
  round(): arredondamento
  normal(): distribuição normal
  outros: max(), min(), abs(), log(), log10(), etc.

## Slide 21: ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Controladores de Fluxo:
  Loop:
  If / Elseif / Else
  While
  For
Controladores de Fluxo são normalmente usados para:
Controlar o statement de “solve” (resolver o problema para certas condições, ou repetidas vezes)
Geração dinâmica de relatórios
Análise de sensibilidade

## Slide 22: ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Operadores (em ordem de prioridade):

## Slide 23: ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Operador condicional “$”:
  Executar uma operação:
  Adicionar um termo no somatório:
  Definir uma equação:
  Incluir um termo em uma equação:

## Slide 24: ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Opções Gerais dos Modelos
Exemplo:

## Slide 25: SOLVERS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Solvers de Otimização:
Características:
  Utilizam um ou mais algoritmos para resolução do problema.
  Rotinas de pré e pós-tratamento:
    Transformação ou relaxação do problema
    Escalonamento das variáveis

## Slide 26: SOLVERS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Tipos de Modelos/Problemas no GAMS

## Slide 27: SOLVERS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Solvers Disponíveis no GAMS:
LP: BDMLP, CPLEX, SCIP, XA, XPRESS.
MIP: CPLEX, OSL, SCIP, XA, XPRESS.
NLP: CONOPT, KNOPT, MINOS, SNOPT, MOSEK, PATHNLP, LGO.
MINLP: AlphaECP, DICOPT, LINDOGlobal, SBB, BARON, LGO, OQNLP, MOSEK.

## Slide 28: SOLVERS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Lista de Solvers e Licenças Disponíveis no GAMS:
File  Options  Solvers Tab

## Slide 29: SOLVERS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Outros Softwares e Solvers: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_optimization_software

## Slide 30: RESULTADOS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Arquivo de Resultados (.lst): contém informações para o controle e entendimento do modelo e de sua solução
8 Seções:
Echo print
Error Messages
Reference Maps
Equation Listing
Column Listing
Model Statistics
Status Reports
Solution Reports
Resultados da
Compilação
Resultados do
Solver
Equações Organizadas

## Slide 31: RESULTADOS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Seções do Arquivo de Resultados (.lst):
Echo print: cópia do arquivo de inputs com marcações das linhas à esquerda para referência futura
Error Messages: lista os erros de compilação, inserindo o símbolo “****” na linha abaixo de cada erro na seção Echo Print (anterior) e o código do erro com um símbolo de “$”.
  Indicação do erro:
  Expicação do erro:

## Slide 32: RESULTADOS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Seções do Arquivo de Resultados (.lst):
Reference Maps:
  Mapa 1: lista todas as entidades (sets, parâmetros, variáveis e equações), relacionando seu tipo, local de declaração e de definição
  Mapa 2: lista todas as entidades agrupadas por tipo

## Slide 33: RESULTADOS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Seções do Arquivo de Resultados (.lst):
Equation Listing e Column Listing
  Equation Listing: substitui os parâmetros e apresenta as equações para cada índice
  Column Listing: idem para variáveis

## Slide 34: RESULTADOS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Seções do Arquivo de Resultados (.lst):
Model Statistics:
  Tamanho e Não linearidades do modelo

## Slide 35: RESULTADOS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Seções do Arquivo de Resultados (.lst):
Status Report:
  2 campos mais importantes: Solver Status e Model Status

## Slide 36: RESULTADOS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Seções do Arquivo de Resultados (.lst):
Status Report:
Solver Status

## Slide 37: RESULTADOS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Seções do Arquivo de Resultados (.lst):
Status Report:
Model Status

## Slide 38: RESULTADOS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Seções do Arquivo de Resultados (.lst):
Solution Reports:
  Resultados da solução do problema:
“.” = zero
EPS = quase zero
lo, l, up, m
Marginal: zero
para restrições
inativas

## Slide 39: RESULTADOS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Seções do Arquivo de Resultados (.lst):
Solution Reports:
  Report Summary: número de equações ou variáveis não-ótimas, inviáveis, irrestritas ou com erro

## Slide 40: EXEMPLOS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Exemplo 1:
Programação Linear
Exemplo 2:
Programaçao Não Linear
Exemplo 3:
Programação Não Linear Inteira Mista

## Slide 41: EXEMPLOS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Classificação dos problemas de otimização (Biegler, 2010):
Exemplo 1
Exemplo 2
Exemplo 3

## Slide 42: EXEMPLOS
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Representações do modelo, da vida real ao solver:
(Andrei, 2013)
Vida Real
Modelo Linguístico
Modelo Algébrico-Diferencial
Modelo Algébrico
Modelo no Formato do Solver
Otimização
discretização
Compilador
do GAMS

## Slide 43: EXEMPLO 1 – LP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Programação Linear
Características:
  Função objetivo: Linear
  Restrições: Lineares
  Parâmetros que afetam o tamanho do problema:
    número de variáveis
    número de restrições
    número de entradas não-zero da matriz de constantes
Problema na forma matricial:

## Slide 44: EXEMPLO 1 – LP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Programação Linear
Algoritmos de Solvers Comerciais (Edgar, Himmelblau e Lasdon, 2010):
  Simplex: busca o mínimo através dos vértices da região viável
  Métodos de Barreiras (ponto interior): não atendem às restrições a cada iteração, avaliando pontos fora dos vértices. Tomam menos iterações, porém, com um maior tempo para cada iteração. São geralmente melhores para problemas de grande porte.

## Slide 45: EXEMPLO 1 – LP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Solver Utilizado: CPLEX
Tipo de problemas: programação linear, inteira mista ou com restrições quadráticas
Algoritmos para LP: dual simplex (+ usado), primal simplex, network optimizer, barrier algorithm e sifiting algorithm
Problema: falta de memória para problemas muito grandes

## Slide 46: EXEMPLO 1 – LP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Descrição do Problema
Produção e Mistura em Refinarias (Edgar e Himmelblau, 1988)
    Restrições de igualdade:
      rendimento dos reagentes para cada produto
      custo das matérias-primas e de operação
      renda com a venda dos produtos
    Restrições de desigualdade: vazões máximas dos produtos
    Função objetivo: maximização do lucro (renda - custos)
    Variáveis de decisão: vazões das matérias-primas e dos produtos

## Slide 47: EXEMPLO 1 – LP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Descrição do Problema
Correntes de alimentação e saída:
Variáveis
de decisão :

## Slide 48: EXEMPLO 1 – LP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Descrição do Problema
Rendimento volumétrico:
Restrições de igualdade:

## Slide 49: EXEMPLO 1 – LP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Descrição do Problema
Função objetivo:
Restrições de Desigualdade:

## Slide 50: EXEMPLO 1 – LP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
CÓDIGO GAMS
Conjuntos:

## Slide 51: EXEMPLO 1 – LP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Dados:

## Slide 52: EXEMPLO 1 – LP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Dados:

## Slide 53: EXEMPLO 1 – LP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Variáveis:

## Slide 54: EXEMPLO 1 – LP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Equações:
Modelo e Solver:

## Slide 55: EXEMPLO 1 – LP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Análise dos Resultados

## Slide 56: EXEMPLO 2 – NLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Programação Não Linear
Características:
  Função objetivo ou qualquer restrição não-linear
Problema na Forma Matricial:

## Slide 57: EXEMPLO 2 – NLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
3 Tipos de algoritmos em solvers comerciais (Biegler, 2010):
SQP:
  Resolve uma série de problemas QP (função objetiva quadrática, restrições lineares)
  Função Objetivo Lagrangeana é aproximada por uma função quadrática
  Restrições de igualdade e desigualdade são linearizadas
  Unfeasible Path
Ponto Interior
  Feasible Path
Gradiente Reduzido
  Feasible Path
Notes: Por que decompõe o problema em vários QP?  Pois problemas QP possuem solvers robustos, eficientes e de convergência garantida.

## Slide 58: EXEMPLO 2 – NLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Comparação entre Algoritmos de NLP
(Edgar, Himmelblau, Lasdon, 2001):
Notes: Por que decompõe o problema em vários QP?  Pois problemas QP possuem solvers robustos, eficientes e de convergência garantida.

## Slide 59: EXEMPLO 2 – NLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Solver Utilizado: CONOPT
Características: bom para problemas com fortes não-linearidades, usa segundas derivadas, lida com sistemas grandes e esparsos.
Algoritmo: baseado em GRG
  Feasible Path Method
Solução local

## Slide 60: EXEMPLO 2 – NLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Boas práticas para Programação Não-Linear
(Manual CONOPT, seção 6)
Ponto Inicial
Fronteiras
Expressões Simplificadas
Escalonamento
Reduzem o esforço p/ reduzir inviabilidade
Default: valor inicial = 0 (ruim em alguns casos)
Reduzem o distância p/ ponto ótimo
Restrições do modelo
Restrições do algoritmo
Evitar funções ñ-lineares de
expressões, singularidades
Usar termos intermediários
Definem a magnitude das derivadas
(alteram a direção de busca)
Bom: derivadas e variáveis
em torno de 1 (0.01 a 100)

## Slide 61: EXEMPLO 2 – NLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Descrição do Problema:
Condição ótima de equilíbrio para reação de formação de amônia (Martín, 2014)
Reação:
Características:
  Reação favorecida a altas pressões e baixas temperaturas
  Custo de se operar a altas pressões (compressão) e altas temperaturas

## Slide 62: EXEMPLO 2 – NLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Restrições de igualdade:
Equilíbrio da Reação:
Dependência com temperatura:
* Desconsidera a cinética da reação, usa apenas equilíbrio e balanço de massa

## Slide 63: EXEMPLO 2 – NLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Função Objetivo = vazãoNH3 – 0.005.P – 0.001.T
(Penaliza altas pressões e temperaturas)
Conversão x Temperatura e Pressão

## Slide 64: EXEMPLO 2 – NLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Código GAMS:
Conjuntos:

## Slide 65: EXEMPLO 2 – NLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Variáveis:

## Slide 66: EXEMPLO 2 – NLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Dados:

## Slide 67: EXEMPLO 2 – NLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Equações:

## Slide 68: EXEMPLO 2 – NLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Equações:

## Slide 69: EXEMPLO 2 – NLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Modelo e Solver:
Opcionais:
Ponto Interior
SQP

## Slide 70: EXEMPLO 2 – NLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Análise dos Resultados

## Slide 71: EXEMPLO 2 – NLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Log de iterações:

## Slide 72: EXEMPLO 2 – NLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Log de Iterações do CONOPT:
Fase 0 (baixo custo computacional)
Iteração 0: ponto inicial obtido do GAMS
Iterações 1 e 2: após pré-processam. e escalonam.
Restante das Iterações: caracterizadas pela Fase
Fase 1 e 2: Pontos inviáveis, minimiza a inviabilidade
Fases 3 e 4: Pontos viáveis, minimiza a fn objetivo

## Slide 73: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Programação Não Linear Inteira Mista
Características:
  Função Objetivo ou qualquer uma das Restrições não-lineares, contendo variáveis inteiras
Forma Vetorial:

## Slide 74: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Programação Não Linear Inteira Mista
Dificuldades:
  Multimodal:
  Domínio discreto:
  Não-convexidade:

## Slide 75: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Algoritmos dos Solvers Comerciais (Floudas, 1995):
  Branch and Bound: relaxa/fixa toda as variáveis binárias (0<y<1), resolve o problema NLP e retira as relaxações uma de cada vez, parando quando atender todas as restrições inteiras e contínuas.
  Decomposição em Subproblemas: relaxação do problema original e obtenção de limites inferior e superior
    Aproximação externa: NLP (upper bound, fixando as variáveis inteiras) e MILP (lower bound, linearizando nos pontos ótimos do NLP), adicionando mais restrições lineares a cada iteração
    Decomposição Generalizada de Benders: NLP + Dual

## Slide 76: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Solver Utilizado: DICOPT
Resolve problemas MINLP com variáveis inteiras ou binárias lineares e variáveis contínuas não-lineares
Algoritmo baseado na extensão do método de Aproximação Externa (Carnegie Mellon)
  Proposto por Viswanathan e Grossmann (1990): utiliza Outer Approximation/ Equality Relaxation/ Aumented Penalty
Resolve uma série de problemas MILP e NLP com solvers internos do GAMS (default: CPLEX e CONOPT)

## Slide 77: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Algoritmo de Aproximação Externa (original):
(ref: AIMMS Language Guide)
Solução do problema primal
com solver NLP (CONOPT)
Solução do problema mestre
com solver MILP (DICOPT)
Terminação: solução
do problema primal
* Solução Global só é garantida
se o problema for convexo
* MILP tem solução garantida
* NLP tem solução local
Upper
Bound
Lower
Bound

## Slide 78: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Algoritmo de Aproximação Externa (original):
Aproximações (Linearizações) Externas:
Loosening of Linearizations
restrições
não-convexas

## Slide 79: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Descrição do Problema: Síntese de Processos
  Síntese de Processos (Martín, 2014): seleção da melhor configuração de processo utilizando superestrutura
  Modelagem Linear dos Equipamentos
  Custos Não-lineares
  Reação simples irreversível: A + B  C
  3 Reatores:
    conversões constantes
    custos diferentes
  2 Separadores:
    grau de separação constantes
    custos diferentes

## Slide 80: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Descrição do Problema: Síntese de Processos
  Síntese de Processos (Martín, 2014): seleção da melhor configuração de processo utilizando superestrutura
3 reatores
2 separadores
Numeração
das correntes

## Slide 81: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Modelagem das Dicotomias:
Variável binária y1
Variável binária y2
Restrições:
y1 + y2 = 1
vazão(7) vazão(7),max . y1
vazão(8) vazão(8),max . y2
garante que somente
uma variável seja = 1

## Slide 82: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Código GAMS:
Conjuntos:

## Slide 83: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Dados (Escalares):

## Slide 84: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Variáveis:

## Slide 85: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Declaração das Equações:

## Slide 86: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Fixando Variáveis:

## Slide 87: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Definição das Equações:

## Slide 88: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Definição das Equações:

## Slide 89: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Definição das Equações:

## Slide 90: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Definição das Equações:

## Slide 91: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Definição das Equações:

## Slide 92: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Definição do modelo e chamada do Solver:
Opcional:

## Slide 93: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Análise dos Resultados (Solution Report):

## Slide 94: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Análise dos Resultados (SolVar):

## Slide 95: EXEMPLO 3 – MINLP
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Log de Iterações:

## Slide 96: Referências
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
ESTRUTURA DO MODELO
ELEMENTOS DA LINGUAGEM
SOLVERS
ANÁLISE DOS RESULTADOS
EXEMPLO 1
[LP]
EXEMPLO 2
[NLP]
EXEMPLO 3
[MINLP]
Edgar, Himmelblau e Lasdon, Optimization of Chemical Processes, 2001
Biegler, Nonlinear Programming, Concepts, Algorithms and Applications to Chemical Processes, 2010
Floudas C. A., Nonlinear and Mixed-Integer Optimization, 1995
Andrei, Nonlinear Optimization Applications using the GAMS Technology, 2013
Grossmann, Introduction to GAMS, 1991
Rosenthal, GAMS User Guide, 2015
Martín M. M., Introduction to Software for Chemical Engineers, 2014,
Manual CPLEX
Manual CONOPT
Manual DICOPT